## Slide 1
Информационные системы контроля акваторий
д.ф.-м.н. Зайцев А.И.
01.10.2020
г. Южно-Сахалинск
ФГБУН Специальное конструкторское бюро средств автоматизации морских исследований ДВО РАН
Notes: Представляю Вашему вниманию Информационную систему для мониторинга побережья. Она может работать как в режиме мониторинга и оповещения в случае риска в режиме реального времени. В настоящее время численная часть используется в системах оповещения о цунами ( Малайзии, Сингапура, Турции, Индии, Объеденнёном европейском исследовательском центре и д.р.). Так и в режиме оценки прогнозируемых рисков на побережье, (инфраструктуру). В настоящее время по заказу министерства экономического развития Р.Ф. сделаны расчёты для Черноморского побережья России, включая крымский полуостров. В последнее время выполнены расчеты прогностических сильных волн и зон затопления (осушения) в районе строительства АЭС «Эль-Дабаа» (Египет). По заказу россатом проекта.

## Slide 2
Специальное конструкторское бюро
средств автоматизации морских исследований ДВО РАН

## Slide 3
Мобильный робототехнический комплекс для мониторинга прибрежной зоны
Рис. Автономный мобильный робототехнический
комплекс мониторинга прибрежной зоны:
1 – лидары LMS511Pro, 2 – антенны GNSS,
3 – метеостанция Vaysala WХ520,
4 – wi-fi антенна, 5 – Видеокамера AXIS Q6045-E,
6 – Радар кругового обзора MRS-1000
Notes: Для надёжной и корректной работы информационной системы необходимо обеспечить её надёжными данными в режиме реального времени. Для сбора оперативной информации используется мобильный робототехнический комплекс разработанный в партнёрстве с Нижегородским государственным техническим университетом. Он уже прошёл испытания и апробацию на Сахалине в 2016 году. Данный комплекс представляет собой модуль который в зависимости от района решаемых задач может быть оснащён тремя типами движетелей: 1. колёсный 2. гусеничный 3. роторный. На данном роботизированном модуле установлена измерительная аппаратура. В точку измерения роботизированный комплекс выходит используя специальные алгоритмы. Местоположение определяется системами Глонасс, GPS. Измерительная информация может быть накоплена на носитель или передаваться в режиме реального времени.

## Slide 4
Программный комплекс для моделирования длинноволновых
процессов и оценки их воздействия на побережье и береговые сооружения
Вычислительный комплекс
NAMI DANCE,
разработанный в СКБ САМИ
ДВО РАН, был удостоен
Золотой Медали международного
салона Архимед-2016
Этот пакет разработан совместно со специалистами из Турции (A.Yalciner), Японии (F. Imamura) и США (C. Synolakis), и отвечает международным стандартам. Он рекомендован ЮНЕСКО для проведения расчетов цунами.
Notes: Наш софт признан во всём мире и уже применялся во многих проектах. В презентации некоторые из них я постарался привести. Это и оценка рисков для Черноморского побеежья по заказу мин регион развития РФ и по заказу Росатом проекта расчёт для места строительства станции. Это только небольшая часть работ. Для дальневосточного региона должна быть интересна часть связанная с прибрежными инженерными сооружениями.

## Slide 5
Распределение максимального значения квадрата числа
Фруда Fr2 для испытательных бассейнов 04 и 23
Распределение максимальных высот и значений квадрата числа Фруда для трёх разных значений коэффициента Маннинга
Распределение максимальных высот и значений квадрата числа Фруда Fr2 для бассейна без структур, но с различными значениями коэффициента Маннинга по всему домену (0.035, 0.06, 0.8) показаны на рисунке ниже. Результаты показывают, что гидродинамические значения параметров в зоне затопления сильно зависят от введенного коэффициента Мэннинга. Это эффект необходимо учитывать при моделировании реальных событий и для подготовки из карт затопления.
Исследование гидродинамических параметров цунами в зонах затопления при различных расположениях береговых объектов

## Slide 6
The Distribution of Maximum Flow Depths Computed for Kamaishi Area without breakwater (left) and with breakwater (right)
Результаты численного моделирования

## Slide 7
Расчеты прогностических длинных волн в районе строительства
АЭС «Эль-Дабаа» (Египет)

## Slide 8
Вероятностная оценка цунами опасности побережья АЭС «Эль-Дабаа», возводимой российскими специалистами
.Цунамигенные зоны в Средиземном море, опасные для Египта (Papadopoulos et al., 2014)
Распределение высот волн цунами 365 года вдоль Египта [Lobkovsky et al, 2016]

## Slide 9
Зона максимального затопления в районе порта Хайдрапаша
Исследование устойчивости работы порта в Мраморном море к сильным волнам
Распределение максимальных амплитуд
волн
Максимальная высота в порту - 4.8 м
Максимальная зона затопления - 340 м.
Шаг по сетке 1 м
Исследование устойчивости работы порта в Мраморном море к
сильным волнам
Notes: На данном слайде приведены результаты моделирования цунами с высоким разрешением в Мраморном море в районе порта Хайдрапаша (Hydrapasa) расположенного в районе мегаполиса Стамбул. Данный порт был выбран в качестве тестового в рамках международного европейского проекта ASTARTE, в котором диссертант принимал самое активное участие. На первой стадии исследования был проведен анализ цунами, потенциально опасных для порта, и определен наиболее критический сценарий развития цунами. На второй стадии проведено моделирование волн на вложенных областях с размерами сеток от 90 м до 10 м. в районе порта. На третьей стадии использовалась подробная топография порта и его регионов в двух вложенных областях с разрешениями 3 м. и 1 м. соответственно, что позволило изучить заливание порта и эффективность работы портовых служб во время и после цунами.

## Slide 10
Расчёт карты затопления от вероятных больших волн для залива Фетхие (Турция) в Средиземном море
Численное моделирование самого худшего сценария дало нам карту максимального затопления для исследуемой области, распределение максимального возможных высот и границ затопления. Затопление намного больше в прибрежных районах с плоской береговой топографией, таких как северо-восточная часть залива Фетхие. Эти области соответствуют районам с высокой плотностью населения, включая места отдыха, жилье, отели, парки и рестораны.
Местоположение двух точек регистрации. Временное изменение уровня моря в этих точках с островом и без острова.
Вложенные сетки B C D E. Сетка E имеет самое высокое разрешение 3 м
Рассчитана карта затопления и максимального распределения скоростей потоков во время цунами для побережья г. Фетхие (Турция). Залив расположен в юго-западной части Турции, который имеет выход в восточную часть Средиземного моря. Город Фетхие и область Муглы (Турция) расположен в восточной части Средиземноморского бассейна

## Slide 11
Система определения волновых характеристик через распознавание изображений с прибрежных камер
Задачей данной системы определения уровня моря и длины зоны затопления через распознавание изображений с прибрежных камер на основе аппарата искусственных нейронных сетей.
Рис. изображения с веб-камеры в Сочи с пляжа отеля “Сон у моря”.
- На первом этапе было принято решение в работе для анализирования изображений использовать библиотеку TensorFlow на языке Python.
- На втором этапе был использован Deep Learning.

## Slide 12
Численное моделирование штормового нагона 15 ноября 2019 года на юге о. Сахалин
Во время штормового нагона 15 ноября 2019 года, затопило грузовой порт в г. Корсаков, под водой оказалась большая часть его территории. Суда покинули акваторию порта заблаговременно. Порт в течение следующего дня не проводил никаких операций по разгрузке и погрузке, а на акватории порта наблюдалось интенсивное волнение (https://korsakov.sakh.com/news/korsakov/180441). Штормы такой силы происходят в Корсакове несколько раз в год.

## Slide 13
Численное моделирование штормового нагона 15 ноября 2019 года на юге о. Сахалин
Рис. Пространственное распределение ветра на высоте 10 м в период 14.11.2019-16.11.2019 (слева направо) по данным CFSR
Рис. Распределение максимальных высот волн через три часа (слева) и девять часов (справа) после начала шторма. Мареограмма в порту Корсаков
Рис. Распределение высот нагона вдоль
побережья.
Рис. Значение момента жидкости во время
шторма

## Slide 14
Рис. Район пролива Красноармейский в северной части оз. Тунайча)
Оценки волнового воздействия на прибрежную инфраструктуру в заливе Мордвинова (о-в Сахалин)
Рис. Дорога вдоль залива Мордвинова

## Slide 15
Оценки волнового воздействия на прибрежную инфраструктуру в заливе Мордвинова (о-в Сахалин)
Рис. Зона затопления при подходе волн с востока
Рис. Зона затопления при подходе волн с севера

## Slide 16
Оценки волнового воздействия на прибрежную инфраструктуру в заливе Мордвинова (о-в Сахалин)
Рис. Значение момента жидкости при подходе волн с севера
Рис. Значение момента жидкости при подходе волн с востока
где M и N компоненты расхода воды, U и V скорости.

## Slide 17
Приложение “Coast Guard”
(Андройд)
Искусственная нейронная сеть представляет собой систему соединённых и взаимодействующих между собой простых процессоров.
Нейронные сети не программируются в привычном смысле этого слова, они обучаются. Возможность обучения — одно из главных преимуществ нейронных сетей перед традиционными алгоритмами. Технически обучение заключается в нахождении коэффициентов связей между нейронами.
Результат численного
моделирования
NAMI-DANCE
Информационная система предупреждения

## Slide 18
•СКБ САМИ ДВО РАН представляет полный цикл исследований: от натурных измерений до численного моделирования с построением сценариев развития событий и оценки рисков.
•Система оперативного мониторинга и оповещения об опасных морских явлениях.
•Оценка рисков: детальные расчеты воздействия с учетом объектов инженерии, построение карт затопления.
Notes: Есть опыт 1. Работа с японцами по оценки эффективности их стенок 2. АЭС в египте 3. Чёрное море по заказу мин регион развития. Это из больших проектов. ещё много мелких.
Наш софт уже используется в системах оповещения. Но здесь осторожно. Ведь данной системой у нас занимается ГИДРОМЕТ.